ONKYO,Integra,YAMAHA,PIONEER,MARANTZ нет звука (Ресиверы, Предварительные усилители, медиаплееры)

https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:2439

По Моему пора уже создать новую общую тему, так как проблема у всех одинаковая.


Тема будет курироваться механиками и неквалифицированные ответы и доводы будут удаляться без предупреждения.

Данная проблема возникает по многим причинам и лучше всего сдать аппарат в сервис.
Основные причины - это сбой программного обеспечения (выход со строя) NAND FLASH из за своей специфики работы.
Вторая причина это славно известный DSP процессор.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

1. Появляется шорох в каналах.
2. Могут пропадать попарно следующие каналы:
- фронты левый+правый
- центр+сабвуфер
- сураунд левый+правый
- тыловые сураунд левый+правый.
(Каждая пара в цифровом виде передаётся по одному отдельному проводнику DATA0, DATA1, DATA2, DATA3 соответственно). 
Если пропадают именно такими парами, то 99% их уже нет в цифровом виде с DSP чипа. Сначала смотреть осциллографом, потом делать выводы.
3. Пропадают все каналы (это так же возможно из за сбоя ПО, оно просто не загружается).
4. В старших моделях где находятся 2 чипа - может отдельно пропадать звук, а интернет и USB работать и наоборот.
Чего не следует делать
1. Первое что - это не следует делать лишних телодвижений - обнулять аппарат.
2. Не пытаться обновлять программное обеспечение.
3. Не включать и выключать аппарат, пытаясь добиться звука (чем вы мешаете аппарату востановить себя, но это в том случае если сам чип работоспособный и не отлип и нанд флешь работоспособная.
4. В старших моделях не следует вообще пытаться обновлять программное обеспечение - убьете вообще аппарат.
И ЗАПОМНИТЕ! ЛЮБОЕ ВАШЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЕ В КОТОРОМ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОЦЕССА ВЕДЕТ К ПОПАДАНИЮ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ СУММУ ДЕНЕГ.

NAND FLASH

Данная микросхема имеет ряд особенностей:
1. Большой объем памяти
2. Статическое хранение информации.
Два параллельных массива памяти (Main Array и Spare Araray),
расположенных по одним и тем же адресам.
3. Даже исправная микросхема может содержать какую-то часть неисправных блоков (BAD BLOK)
которые не должны использоваться. (Это как в винчестере на вашем компьютере).

DSP

Внешний вид подопечного одинаковый, некоторые бренды кодируют по своиму эти чипы.


Полный список процессоров данной модификации которые стоят в устройствах разных брендов на сегодняшний день.

код раскрыть на всю высоту, строк: 172

| 001 | TMS320C6745CPTPA3 |
| --- | --- |
| 002 | TMS320C6745CPTPD4 |

| 003 | TMS320C6745CPTPT3 |
| --- | --- |
| 004 | TMS320C6747BZKB3 |

| 005 | TMS320C6747BZKB4 |
| --- | --- |
| 006 | TMS320C6747BZKBA3 |

| 007 | TMS320C6747BZKBAS |
| --- | --- |
| 008 | TMS320C6747BZKBD4 |

| 009 | TMS320C6743CPTPT3 |
| --- | --- |
| 010 | TMS320C6745CPTPA3 |

| 011 | TMS320C6745CPTPD4 |
| --- | --- |
| 012 | TMS320C6745CPTPT3 |

| 013 | TMS320C6747BZKB3 |
| --- | --- |
| 014 | TMS320C6747BZKB4 |

| 015 | TMS320C6747BZKBA3 |
| --- | --- |
| 016 | TMS320C6747BZKBAS |

| 017 | TMS320C6747BZKBD4 |
| --- | --- |
| 018 | TMS320C6743CZKBT2 |

| 019 | TMS320C6745CPTPA3 |
| --- | --- |
| 020 | TMS320C6745CPTPD4 |

| 021 | TMS320C6745CPTPT3 |
| --- | --- |
| 022 | TMS320C6747BZKB3 |

| 023 | TMS320C6747BZKB4 |
| --- | --- |
| 024 | TMS320C6747BZKBA3 |

| 025 | TMS320C6747BZKBAS |
| --- | --- |
| 026 | TMS320C6747BZKBD4 |

| 027 | TMS320C6743CZKBT3 |
| --- | --- |
| 028 | TMS320C6747BZKBT3 |

| 029 | TMS320C6747BZKBT3R |
| --- | --- |
| 030 | TMS320C6747CZKB3 |

| 031 | TMS320C6747CZKB4 |
| --- | --- |
| 032 | TMS320C6747CZKBA3 |

| 033 | TMS320C6747CZKBD4 |
| --- | --- |
| 034 | TMS320C6747CZKBT3 |

| 035 | TMS320C6743BPTPA2 |
| --- | --- |
| 036 | TMS320C6743CPTPT2 |

| 037 | TMS320C6747CZKBT3R |
| --- | --- |
| 038 | OMAPL137BZKB3 |

| 039 | OMAPL137BZKB4 |
| --- | --- |
| 040 | OMAPL137BZKBA3 |

| 041 | OMAPL137BZKBD4 |
| --- | --- |
| 042 | OMAPL137BZKBT3 |

| 043 | OMAPL137CZKB3 |
| --- | --- |
| 044 | OMAPL137CZKB4 |

| 045 | OMAPL137CZKBA3 |
| --- | --- |
| 046 | OMAPL137CZKBD4 |

| 047 | OMAPL137CZKBT3 |
| --- | --- |
| 048 | AM1705BPTP3 |

| 049 | AM1705BPTP4 |
| --- | --- |
| 050 | AM1705BPTPA3 |

| 051 | AM1705BPTPD4 |
| --- | --- |
| 052 | AM1707CZKBA3 |

| 053 | AM1705CPTP3 |
| --- | --- |
| 054 | AM1705CPTP4 |

| 055 | AM1705CPTPA3 |
| --- | --- |
| 056 | AM1705CPTPD4 |

| 057 | AM1707CZKBT3 |
| --- | --- |
| 058 | AM1707BZKB3 |

| 059 | AM1707BZKB4 |
| --- | --- |
| 060 | AM1707BZKBA3 |

| 061 | AM1707BZKBD4 |
| --- | --- |
| 062 | AM1707BZKBT3 |

| 063 | AM1707CZKB3 |
| --- | --- |
| 064 | AM1707CZKB4 |

| 065 | AM1707CZKBD4 |
| --- | --- |
| 066 | D802K003BPFP250 |

| 067 | D805K003BPTP266 |
| --- | --- |
| 068 | D805K003CPTP266 |

| 069 | D808K003BPTP300 |
| --- | --- |
| 070 | D808K003BPTP400 |

| 071 | D808K003BPTPT400 |
| --- | --- |
| 072 | D808K003CPTP300 |

| 073 | D808K003CPTP400 |
| --- | --- |
| 074 | D808K003CPTPT300 |

| 075 | D808K013BPTP300 |
| --- | --- |
| 076 | D808K013BPTP300Z |

| 077 | D808K013BPTP400 |
| --- | --- |
| 078 | D808K013CPTP300 |

| 079 | D808K013CPTP400 |
| --- | --- |
| 080 | D803K003BPFPT250 |

| 081 | D805K003BPTPT266 |
| --- | --- |
| 082 | D807K003BPTP300 |

| 083 | D807K003BPTPT266 |
| --- | --- |
| 084 | D807K013BPTP266 |

| 085 | D807K023BPTP266 |
| --- | --- |
| 086 | D808K003BPTP456 |

| 087 | D808K003BPTPT300 |
| --- | --- |
| 088 | D805K013BPTP266 |

| 089 | D810K003CZKB300 |
| --- | --- |
| 090 | D810K003CZKB400 |

| 091 | D810K003CZKB456 |
| --- | --- |
| 092 | D810K003CZKBT400 |

| 093 | D810K013CZKB300 |
| --- | --- |
| 094 | D810K013CZKB456 |

| 095 | D810K023BZKB300 |
| --- | --- |
| 096 | D810K023BZKB400 |

| 097 | D810K023BZKB456 |
| --- | --- |
| 098 | D81YK113BZKB456 |

| 099 | D81YK113CZKB300 |
| --- | --- |
| 100 | D821K003BPTP375 |

| 101 | D810K013BZKB400 |
| --- | --- |
| 102 | D810K013BZKB456 |

| 103 | D810K013CZKB400 |
| --- | --- |
| 104 | D81YK113BZKB300 |

| 105 | D81YK113BZKB400 |
| --- | --- |
| 106 | D81YK113CZKB400 |

| 107 | D822K003BZKB456 |
| --- | --- |
| 108 | D822K003CZKB456 |

| 109 | D828K003BPTP300 |
| --- | --- |
| 110 | D828K013BPTP400 |

| 111 | D828K013CPTP400 |
| --- | --- |
| 112 | D830K003BZKB300 |

| 113 | D830K003BZKB400 |
| --- | --- |
| 114 | D804K003BPFPT250 |

| 115 | D805K023BPTP266 |
| --- | --- |
| 116 | D821K003BPTP456 |

| 117 | D821K003CPTP456 |
| --- | --- |
| 118 | D822K003BZKB375 |

| 119 | D828K003BPTP400 |
| --- | --- |
| 120 | D828K003BPTP456 |

| 121 | D828K003BPTPT300 |
| --- | --- |
| 122 | D828K003BPTPT400 |

| 123 | D828K013BPTP300 |
| --- | --- |
| 124 | D828K013BPTP456 |

| 125 | D828K023BPTP300 |
| --- | --- |
| 126 | D828K023BPTP400 |

| 127 | D828K023BPTP456 |
| --- | --- |
| 128 | D830K001ZKB300 |

| 129 | D830K003BZKB456 |
| --- | --- |
| 130 | D830K003CZKB300 |

| 131 | D830K013BZKB300 |
| --- | --- |
| 132 | D830K013BZKB300Z |

| 133 | D830K013BZKB400 |
| --- | --- |
| 134 | D808K003CPTPT400 |

| 135 | D808K013BPTP375 |
| --- | --- |
| 136 | D808K013BPTP456 |

| 137 | D808K023BPTP300 |
| --- | --- |
| 138 | D808K023BPTP400 |

| 139 | D808K023BPTP456 |
| --- | --- |
| 140 | D810K003BZKB400 |

| 141 | D810K003CBZKBT300 |
| --- | --- |
| 142 | D808K013CPTP456 |

| 143 | D808K013CPTPT300 |
| --- | --- |
| 144 | D808K013CPTPT400 |

| 145 | D808K023CPTP400 |
| --- | --- |
| 146 | D80YK113BPTP400 |

| 147 | D80YK113CPTP400 |
| --- | --- |
| 148 | D810K003BZKB300 |

| 149 | D810K003BZKB456 |
| --- | --- |
| 150 | D810K003BZKBT300 |

| 151 | D810K003BZKBT400 |
| --- | --- |
| 152 | D810K003CZKBT300 |

| 153 | D810K013BZKB300 |
| --- | --- |
| 154 | D804K003BPFP250 |

| 155 | D830K013BZKB400Z |
| --- | --- |
| 156 | D830K013CZKB400 |

| 157 | D830K013CZKB400Z |
| --- | --- |
| 158 | D830K013CZKB456 |

| 159 | DH808K003CPTP300 |
| --- | --- |
| 160 | D802K003BPFPT250 |

| 161 | D803K003BPFP250 |
| --- | --- |
| 162 | D805K003BPTP300 |

| 163 | D807K003BPTP266 |
| --- | --- |
| 164 | D830K003BZKBT300 |

| 165 | D830K003BZKBT400 |
| --- | --- |
| 166 | D830K011BZKB300 |

| 167 | D830K011ZKB300 |
| --- | --- |
| 168 | D830K013BZKB456 |

| 169 | D830K013CZKB300 |
| --- | --- |
| 170 | D830K023BZKB300 |

| 171 | D830K023BZKB400 |
| --- | --- |
| 172 | D830K023BZKB456 |

| 173 | DH808K003CPTPT300 |
| --- | --- |

ФАЙЛ ОРИГИНАЛ

Программное обеспечение
Используется Linux.
ONKYO, Integra использует MontaVista Linux Professional 5.0.0
Загрузка выглядит вот так ( это запуск с неисправной нанд флешь, в итоге ее пришлось заменить)

код раскрыть на всю высоту, строк: 208

| 001 | U-Boot 1.3.3-svn (Apr 27 2009 - 18:14:10) |
| --- | --- |
| 002 |  |

| 003 | DRAM: 64 MB |
| --- | --- |
| 004 | NAND: NAND Manufacturer id: 20 |

| 005 | NAND Device id: 75 |
| --- | --- |
| 006 | NAND device: Manufacturer ID: 0x20, Chip ID: 0x75 (ST Micro NAND 32MiB 3,3V 8-bit) |

| 007 | Bad block table found at page 65504, version 0x01 |
| --- | --- |
| 008 | Bad block table found at page 65472, version 0x01 |

| 009 | nand_read_bbt: Bad block at 0x00694000 |
| --- | --- |
| 010 | nand_read_bbt: Bad block at 0x006d0000 |

| 011 | nand_read_bbt: Bad block at 0x01670000 |
| --- | --- |
| 012 | 32 MiB |

| 013 | In: serial |
| --- | --- |
| 014 | Out: serial |

| 015 | Err: serial |
| --- | --- |
| 016 | Hit any key to stop autoboot: 0 |

| 017 |  |
| --- | --- |
| 018 | Loading from NAND 32MiB 3,3V 8-bit, offset 0x254000 |

| 019 | Image Name: Linux-2.6.18_pro500 |
| --- | --- |
| 020 | Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) |

| 021 | Data Size: 806116 Bytes = 787.2 kB |
| --- | --- |
| 022 | Load Address: c0008000 |

| 023 | Entry Point: c0008000 |
| --- | --- |
| 024 | Automatic boot of image at addr 0xc0200000 ... |

| 025 | ## Booting kernel from Legacy Image at c0200000 ... |
| --- | --- |
| 026 | Image Name: Linux-2.6.18_pro500 |

| 027 | Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) |
| --- | --- |
| 028 | Data Size: 806116 Bytes = 787.2 kB |

| 029 | Load Address: c0008000 |
| --- | --- |
| 030 | Entry Point: c0008000 |

| 031 | Loading Kernel Image ... OK |
| --- | --- |
| 032 | OK |

| 033 |  |
| --- | --- |
| 034 | Starting kernel ... |

| 035 |  |
| --- | --- |
| 036 | Uncompressing Linux......................................................... done, booting the kernel. |

| 037 | init started: BusyBox v1.12.1 (2009-05-25 17:54:13 JST) |
| --- | --- |
| 038 | starting pid 155, tty '/dev/console': '/etc/init.d/rcS' |

| 039 | /dev/mtdblock9 |
| --- | --- |
| 040 | starting pid 183, tty '/dev/console': '/etc/init.d/rc 3' |

| 041 | starting pid 187, tty '/dev/console': '/opt/onkyo/avr/bin/netapp ' |
| --- | --- |
| 042 | starting pid 188, tty '/dev/console': '/opt/onkyo/avr/bin/spid ' |

| 043 | Start Netapp Compiled Date[DATA:Jan 12 2012, TIME:15:18:44] |
| --- | --- |
| 044 | Start SPI DAEMON Compiled Date[DATA:Jan 12 2012, TIME:15:18:25] |

| 045 | Starting AudioApp(Version:Highend 0.01/08Z02A) |
| --- | --- |
| 046 | disable_alarm_signal ok!!DA83x version=1.26/12112AHA |

| 047 |  |
| --- | --- |
| 048 | [ |

| 049 | TimerInitialSeq] called |
| --- | --- |
| 050 | [TimerInitialSeq (system_timer.cpp 259)] Send STAT commmand |

| 051 | DSPDEC Version:11Z14A |
| --- | --- |
| 052 | DSPDEC ID:!!9071 |

| 053 | MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition 5.0.0 (0802607) |
| --- | --- |
| 054 |  |

| 055 | [avr_system_set_ringio_status] status=0 |
| --- | --- |
| 056 | [SpiService::RawDataCallback] send selector info to audioapp |

| 057 | [SpiService::SendToAudioApp] Sync OK |
| --- | --- |
| 058 | (none) login: DSPPOST Version:09723A |

| 059 | DSPPOST ID:H20000 |
| --- | --- |
| 060 | DSPPOST Revision:1.03 |

| 061 | DSPMEQ Version:09914A |
| --- | --- |
| 062 | DSPMEQ ID:H30000 |

| 063 | DSPMEQ Revision:1.05 |
| --- | --- |
| 064 | C_CPLD_PCMDIRECRT_DSP |

| 065 | Start message loop |
| --- | --- |
| 066 | [TimerInitialSeq (system_timer.cpp 278)] Mount User Area |

| 067 | [mount_user_area (system_timer.cpp 53)] try to mount user area |
| --- | --- |
| 068 | [TimerInitialSeq (system_timer.cpp 289)] Send PROD commmand |

| 069 | [SetProductInfo (system_timer.cpp 94)] Product ID = AVR0001 |
| --- | --- |
| 070 | [SetProductInfo (system_timer.cpp 96)] Brand Name = INT |

| 071 | [SetProductInfo (system_timer.cpp 98)] Destination = XX |
| --- | --- |
| 072 | [SetProductInfo (system_timer.cpp 100)] Product Name = DTR-80.1 |

| 073 | [SetProductInfo (system_timer.cpp 104)] Friendly Name = DHC-80.1 |
| --- | --- |
| 074 | [SetProductInfo (system_timer.cpp 122)] Software Version = 10706AH |

| 075 | [TimerInitialSeq (system_timer.cpp 325)] Send DLNG commmand |
| --- | --- |
| 076 | ----> 36 Message resources |

| 077 | ****** LangPropertyFileMap ****** DTR-80.1 |
| --- | --- |
| 078 | ****** LangPropertyFileMap construct OK ****** |

| 079 | ****** Language setting = ENG ===> /opt/onkyo/avr/etc/pfsInfo/netapp_mongon_eng.properties |
| --- | --- |
| 080 | *** MessageID Duplicate (272)RH_LIST_TEXT_PLAYLISTS |

| 081 | ----> 407 Message resources |
| --- | --- |
| 082 | [TimerInitialSeq (system_timer.cpp 342)] Call PostInitCallback |

| 083 | [NetApp::OnInit] called |
| --- | --- |
| 084 | [CoreApp::EnableEthernet] error=No such file or directory |

| 085 | [CoreApp::EnableEthernet] start eth0 |
| --- | --- |
| 086 | [NetApp::OnSelectorEvent] called, zone=0, selector=4, setupflat=0 |

| 087 | [NetApp::OnSelectorEvent] called, zone=5, selector=5, setupflat=0 |
| --- | --- |
| 088 | [CoreApp::EnableEthernet] start lo |

| 089 | [NetApp::OnInit] Try to Register PREPRO Module |
| --- | --- |
| 090 | [NetApp::OnInit] Registered PREPRO Module |

| 091 | [NetApp::OnInit] Try to Register UPDATE Module |
| --- | --- |
| 092 | [NetApp::OnInit] Registered UPDATE Module |

| 093 | [~priority_saver()] set prio = 10 |
| --- | --- |
| 094 | [NetApp::OnInit] Try to Register ISCP Module |

| 095 | firmware version is not exist |
| --- | --- |
| 096 | firmware version is not exist |

| 097 | /opt/onkyo/avr/bin/AmxBcast -e eth0 -b Integra -p DTR-80.1 -v 0.0...0 -c 60128 |
| --- | --- |
| 098 | [NetApp::OnInit] Registered ISCP Module |

| 099 | Successfully bound in file /tmp/ISCP_CONTROL_SOCK. |
| --- | --- |
| 100 | listen ok |

| 101 | ecn server thread start port = 60128 |
| --- | --- |
| 102 | Successfully bound in PORT 60128. |

| 103 | listen ok |
| --- | --- |
| 104 | thread Ecn listen ok. |

| 105 | [NetApp::OnInit] Try to Register IRadio Module |
| --- | --- |
| 106 | [NetApp::OnInit] Registered IRadio Module |

| 107 | [NetApp::OnInit] Try to Register USB Module |
| --- | --- |
| 108 | Starting the hotplug events dispatcher: udevd. |

| 109 | Synthesizing the initial hotplug events...done. |
| --- | --- |
| 110 | Waiting for /dev to be fully populated...done. |

| 111 | [NetApp::OnInit] Registered USB Module |
| --- | --- |
| 112 | PROC_setup () failed. Status = [0x8000801c] |

| 113 | [NetApp::OnInit] Try to Register DLNA Module |
| --- | --- |
| 114 | [DlnaInitializeSDK (api/DlnaBaseSystem.c 111)] initialize random seed |

| 115 | [DlnaInitializeSDK (api/DlnaBaseSystem.c 135)] Register EventManager. |
| --- | --- |
| 116 | [DlnaInitializeSDK (api/DlnaBaseSystem.c 215)] Initialize our mediaspace and mediaspace protocol handlers |

| 117 | [DlnaInitializeSDK (api/DlnaBaseSystem.c 251)] init media player |
| --- | --- |
| 118 | [DlnaInitializeSDK (api/DlnaBaseSystem.c 268)] Announce device and its services to the network |

| 119 | [DlnaInitializeSDK (api/DlnaBaseSystem.c 283)] Set device description |
| --- | --- |
| 120 | MANUFACTURER=Integra |

| 121 | MANUFACTURL=http:// |
| --- | --- |
| 122 | FRIENDLYNAME=DHC-80.1 |

| 123 | MODELNUMBER=DTR-80.1 |
| --- | --- |
| 124 | MODELNAME=DTR-80.1 |

| 125 | MODELURL=http:// |
| --- | --- |
| 126 | MODELDESC=AV Amplifier |

| 127 | PRESENTURL=http://255.255.255.255/ |
| --- | --- |
| 128 | [DlnaInitializeSDK (api/DlnaBaseSystem.c 287)] start media renderer |

| 129 | [DlnaInitializeSDK (api/DlnaBaseSystem.c 289)] finished |
| --- | --- |
| 130 | [System_Dlna_EnableDMRPlayback (dlna_module.cpp 186)] called |

| 131 | [DlnaEnableDMRPlayback (api/DlnaBaseSystem.c 639)] called, status=OFF |
| --- | --- |
| 132 | [DlnaMSearch (api/DlnaBaseSystem.c 605)] called |

| 133 | [Register (dlna_module.cpp 130)] watch product info |
| --- | --- |
| 134 | [Register (dlna_module.cpp 140)] register ip addr event |

| 135 | killall: lld2d: no process killed |
| --- | --- |
| 136 | rm: cannot remove '/var/run/lld2d-eth0.pid': No such file or directory |

| 137 | [NetApp::OnInit] Registered DLNA Module |
| --- | --- |
| 138 | [NetApp::OnInit] Try to Register Jacket Module |

| 139 | [NetApp::OnInit] Registered Jacket Module |
| --- | --- |
| 140 | [~priority_saver()] restore prio = 10 |

| 141 | [NetApp::OnInit] Register TestMode Module |
| --- | --- |
| 142 | [Register (testmode_module.cpp 32)] TestMode Module is enabled |

| 143 | [NetApp::OnInit] Module init finished |
| --- | --- |
| 144 | [system_info::GetVspType] vsp = 256 |

| 145 | [MediaBolicPlayer::Stop] called |
| --- | --- |
| 146 | EventCallbackM STATE CHANGE STOP! |

| 147 | EventCallback already stop state! |
| --- | --- |
| 148 | [MediaBolicPlayer::Stop] finished |

| 149 | [MediaBolicPlayer::Stop] called |
| --- | --- |
| 150 | [MediaBolicPlayer::Stop] EventCallbackM STATE CHANGE STOP! |

| 151 | EventCallback already stop state! |
| --- | --- |
| 152 | finished |

| 153 | [MediaBolicPlayer::Stop] called |
| --- | --- |
| 154 | EventCallbackM STATE CHANGE STOP! |

| 155 | EventCallback already stop state! |
| --- | --- |
| 156 | [MediaBolicPlayer::Stop] finished |

| 157 | [Iradio::Server::Browse] UseCache |
| --- | --- |
| 158 | [INetRadioServer::makeMediaObject] id=0 |

| 159 | [MediaBolicPlayer::Stop] called |
| --- | --- |
| 160 | EventCallbackM STATE CHANGE STOP! |

| 161 | EventCallback already stop state! |
| --- | --- |
| 162 | [MediaBolicPlayer::Stop] finished |

| 163 | PROC_setup () failed. Status = [0x8000801c] |
| --- | --- |
| 164 | [NetApp::OnInit] send SelectorEvent selector=4, setupflat=0 |

| 165 | [NetApp::OnSelectorEvent] called, zone=0, selector=4, setupflat=0 |
| --- | --- |
| 166 | [NetApp::OnSelectorEvent] called, zone=0, selector=5, setupflat=0 |

| 167 | [TimerInitialSeq (system_timer.cpp 351)] Send STAT commmand |
| --- | --- |
| 168 | received master command. cmd=60, ms=0 |

| 169 |  |
| --- | --- |
| 170 | MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition 5.0.0 (0802607) |

| 171 |  |
| --- | --- |
| 172 | DHC-80.1 login: received master command. cmd=60, ms=1 |

| 173 | Add Usb Mass Storage, sn=2 |
| --- | --- |
| 174 | [NetApp::OnServerUpdated] called |

| 175 |  |
| --- | --- |
| 176 | MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition 5.0.0 (0802607) |

| 177 |  |
| --- | --- |
| 178 | DHC-80.1 login: |

| 179 | Password: |
| --- | --- |
| 180 |  |

| 181 |  |
| --- | --- |
| 182 | Welcome to MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition 5.0.0 (0802607). |

| 183 |  |
| --- | --- |
| 184 | Jan 1 00:03:44 login[186]: root login on 'console' |

| 185 | # df |
| --- | --- |
| 186 | Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on |

| 187 | rootfs 8192 6484 1708 79% / |
| --- | --- |
| 188 | /dev/root 8192 6484 1708 79% / |

| 189 | /dev/shm 20480 4 20476 0% /tmp |
| --- | --- |
| 190 | /dev/mtdblock9 8192 6336 1856 77% /tmp/squashfs |

| 191 | /dev/loop0 6272 6272 0 100% /opt |
| --- | --- |
| 192 | /dev/mtdblock11 4656 1004 3652 22% /var/opt/onkyo/avr/etc |

| 193 | /dev/root 8192 6484 1708 79% /dev/.static/dev |
| --- | --- |
| 194 | tmpfs 10240 12 10228 0% /dev |

| 195 | /dev/sda4 8260712 4 8260708 0% /tmp/sda4 |
| --- | --- |
| 196 | # cat /proc/mtd |

| 197 | dev: size erasesize name |
| --- | --- |
| 198 | mtd0: 00004000 00004000 "params" |

| 199 | mtd1: 00010000 00004000 "2ndbl" |
| --- | --- |
| 200 | mtd2: 00040000 00004000 "bootloader" |

| 201 | mtd3: 00100000 00004000 "dsp1" |
| --- | --- |
| 202 | mtd4: 00100000 00004000 "dsp2" |

| 203 | mtd5: 00100000 00004000 "kernel" |
| --- | --- |
| 204 | mtd6: 00010000 00004000 "bootconf1" |

| 205 | mtd7: 00010000 00004000 "bootconf2" |
| --- | --- |
| 206 | mtd8: 00800000 00004000 "filesystem1" |

| 207 | mtd9: 00800000 00004000 "filesystem2" |
| --- | --- |
| 208 | mtd10: 00800000 00004000 "filesystem3" |

| 209 | mtd11: 0048c000 00004000 "filesystem4" |
| --- | --- |

Для тех кто сам решил заменить чип
Как только вы замените чип сами, требуется обновить ПО.
И при прошивке DSP2 замрет на 98% - это нормально.
Пишите поможем.

Pioneer

2 чипа D810K013BZKB4


КАК СНЯТЬ ДАМП С РАБОЧЕГО АППАРАТА ONKYO - (по многочисленным просьбам)
1. Нам понадобится любой адаптер 232 порта находим RX,TX, GND на схеме смотрим распайку разъема.
Это оригинальный адаптер на все случаи жизни ONKYO

находим разъем (плата от 509)


Используем терминал с настройкой скорости 15200, или пользуемся программой по рекомендации онкио - Tera Term
Если вы все правильно сделали то при включении аппарата пойдет загрузка системы ( да в программе можно сохранить логвесть, все что вы будите делать)
После того, как ресивер полностью загрузится нажимаем ВВОД
Появиться надпись которая попросит вас ввести пароль (вводим только маленькими буквами!!!!!)
логин - root
пароль - morimori
После чего вас поздравит система монта виста с удачным входом.
Набираем (можно отсюда копировать в дальнейшем, соблюдаем отступы и пробелы!!!)
cat /proc/mtd
Увидим список разделов. В разных моделях он будет отличаться:
mtd0: 00004000 00004000 "params"
mtd1: 00010000 00004000 "2ndbl"
mtd2: 00040000 00004000 "bootloader"
mtd3: 00100000 00004000 "dsp1"
mtd4: 00100000 00004000 "dsp2"
mtd5: 00140000 00004000 "kernel"
mtd6: 00004000 00004000 "bootconf1"
mtd7: 00004000 00004000 "bootconf2"
mtd8: 00800000 00004000 "filesystem1"
mtd9: 00980000 00004000 "filesystem2"
mtd10: 00980000 00004000 "filesystem3"
mtd11: 00164000 0004000 "filesystem4"
в новых моделях будет еще и filesystem5 на это смотрим внимательно - это нам в дальнейшем понадобиться.
Теперь вставляем флешку в любой порт (ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ ФЛЕШКУ НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА 2-4 ГИГА И С СВЕТОДИОДОМ!!!!!!)
Вводим df
Видим
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 16384 7512 8872 46% /
/dev/root 16384 7512 8872 46% /
/dev/mtdblock9 17408 15748 1660 90% /tmp/squashfs
/dev/loop0 15744 15744 0 100% /opt
/dev/mtdblock12 3728 1520 2208 41% /var/opt/onkyo/avr/etc
/dev/mtdblock11 4096 100 3996 2% /var/opt/onkyo/avr/spotify
/dev/root 16384 7512 8872 46% /dev/.static/dev
/dev/sda 3939324 15424 3923900 0% /tmp/sda
Запоминаем последнюю строку - это местоположение нашей флешки оно может быть разное /dev/sda (или sda1 и т.д.)
Прикручиваем нашу флешке к аппарату - в нашем случае она под номером 1
mount -o remount,rw /tmp/sda1
Теперь делаем флешку основной, текушей, дерикторией
cd /tmp/sda1
Она мигнет...значит все в порядке, теперь можно приступать к слитию дампа.
После каждого нажатия ввод не смотрим то что написала нам программа, а смотрим пока не замигает флешка, иногда с промежутками может мигать до 3-4 раз - это говорит о том что уже информация на флешке разбита по разным частям - что говорит о битых кластерах и перемещении информации.
Вбиваем каждую строчку отдельно и после нажатия ввод ждем

nanddump -f params.bin /dev/mtd0
nanddump -nf 2ndb1.bin /dev/mtd1
nanddump -nf bootloader.bin /dev/mtd2
nanddump -nf dsp1.bin /dev/mtd3
nanddump -nf dsp2.bin /dev/mtd4
nanddump -f kernel.bin /dev/mtd5
nanddump -f bootconf1.bin /dev/mtd6
nanddump -f bootconf2.bin /dev/mtd7
nanddump -f filesystem1.bin /dev/mtd8
nanddump -f filesystem2.bin /dev/mtd9
nanddump -f filesystem3.bin /dev/mtd10
nanddump -f filesystem4.bin /dev/mtd11
В новых моделях где 5 системный файл еще потом и 
nanddump -f filesystem5.bin /dev/mtd12
после этого можно просмотреть файлы на флешке....вводим
ls -la
и смотрим все файлы есть.
Теперь отвинчиваем флешку и после этого ее можно вынимать
umount /tmp/sda1
Если сложить после всего все файлы по очереди как вверху, именно в той последовательности, получаем полный дамп флеши.


по другим брендам пока нет возможности узнать, как только будет возможность дополним.
ОБМЕННИК:
ukr.net
e-disk
пароль и логин ixbt_onkyo

ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ ВОПРОСА:
1. Бренд
2. Модель
3. Четкое и подробное описание проблемы
4. Внимательное чтение того что вам пишут и исполнение того что вам советуют.
ПОТОМ НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ: delet все что не правильно написано.

Нет звука - ресивер Onkyo TX-NR

https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1655